Załącznik nr  9 do SIWZ

# Województwo: pomorskie

# Powiat: słupski

# Jednostka ewidencyjna: gmina Kobylnica

# WARUNKI TECHNICZNE

Założenie bazy danych obiektów topograficznych  o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 : 500 – 1 : 5000 (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze gminy Kobylnica wraz z harmonizacją wyników pracy 
z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej bazie danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym Ewid 2007.

Słupsk, 24 stycznia 2017 r.

# PODSTAWOWE NORMY PRAWNE I PRZEPISY TECHNICZNE

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.)

  - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

  - Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. z 2010 r. Nr 76,
poz. 489 ze zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572)

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125)

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 219)

  - Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego system informacji o terenie
(Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 866)

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938)

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 lutego  2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352)

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie  państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247)

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1183)

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 542 ze zm.)

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622)

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924)

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917)

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 113)

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków 
i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz.U. z  2001 r. nr 84 poz. 911)

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246)

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. (Dz.U. z  2012 r., poz. 199)

# CEL OPRACOWANIA

- Założenie bazy danych obiektów topograficznych  o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 : 500 – 1 : 5000 (BDOT500) na obszarze gminy Kobylnica.

- Utworzenie  inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze gminy Kobylnica.

- Implementacja utworzonych i zmodyfikowanych zbiorów danych do systemu teleinformatycznego Ewid 2007, oprogramowania aplikacyjnego  TurboEWID wersja 9.0 .

- Harmonizacja zbiorów danych utworzonych w wyniku wykonanej pracy z pozostałymi zbiorami danymi zawartymi w powiatowych bazach danych prowadzonych w systemie Ewid 2007, w celu doprowadzenia do ich do wzajemnej spójności oraz przystosowania do wspólnego i łącznego wykorzystania.

- Utworzenie niezbędnych relacji i mechanizmów pozwalających na prowadzenie w/w baz 
w systemie Ewid 2007.

- Redakcja kartograficzna mapy zasadniczej  utworzonej na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w założonych oraz istniejących bazach danych tak, by możliwe było generowanie z systemu Ewid 2007 jednolitych i pełnych raportów graficznych w skalach 1:500 i 1:1000 .

- ISTNIEJĄCE MATERIAŁY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

- Operaty techniczne zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
obiektów objętych bazami danych BDOT500 i GESUT dla obszaru opracowania.

Szacunkowa ilość operatów - 24 mb  dokumentacji zawartej w ok.  6059 sztuk operatów technicznych.

- Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

- Baza danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona w systemie Ewid 2007.

- Hybrydowa mapa zasadnicza  dla obszaru opracowania prowadzona w systemie Ewid 2007 (mapa zasadnicza w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi) założona w 2015 r. na obszarze całego powiatu słupskiego. W ramach wykonanych prac zeskanowano i skalibrowano rastry mapy zasadniczej, które wyczyszczono w miejscach, gdzie istniała cyfrowa mapa zasadnicza prowadzona w postaci wektorowej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014r. . Rastry te zostały zapisane w przestrzeni BLOB systemu Ewid 2007, tworząc wraz z wektorową mapą zasadniczą hybrydową mapę zasadniczą.

- Jednostka ewidencyjna: gmina Kobylnica

Przybliżona powierzchnia treści mapy zasadniczej w postaci rastrowej -   1302 ha

Mapa zasadnicza w skali 1:500 - 105 arkuszy,

Mapa zasadnicza w skali 1:1000 - 298 arkuszy,

Mapa zasadnicza w skali 1:2000 - 63 arkusze.

- Zamawiający zleca Wykonawcy realizację przedmiotu umowy w II etapach.

- Etap I obejmuje obręby od nr 1 do nr 16 w danej jednostce ewidencyjnej, gm. Kobylnica.

Są to następujące obręby: Bolesławice, Bzowo, Dobrzęcino, Kczewo, Kobylnica, Komiłowo, Komorczyn,, Kończewo,, Kruszyna , Kuleszewo, Kwakowo, Lubuń, Lulemino-Maszkowo, Lulemino, Łosino i  Płaszewo.

W etapie I szacunkowa ilość operatów – 19 mb w dokumentacji zawartej w ok.4807 sztuk operatów technicznych.

Przybliżona powierzchnia terenów zabudowanych objętych treścią mapy zasadniczej w postaci rastrowej – wynosi – około 800 ha.

- Etap II obejmuje obręby od nr 17 do nr 32 w danej jednostce ewidencyjnej, gm. Kobylnica.

Są to następujące obręby: Reblino, Runowo Sławieńskie, Sierakowo, Słonowice, Słonowiczki, Sycewice, Sycewice PGR, Ścięgnica, Ścięgnica Leśnictwo , Widzino, Wrząca, Zagórki, Zajączkowo, Zbyszewo, Zębowo i  Żelkówko.

W etapie II szacunkowa ilość operatów – 7 mb w dokumentacji zawartej w ok. 1570 sztuk operatów technicznych.

Przybliżona powierzchnia terenów zabudowanych objętych treścią mapy zasadniczej w postaci rastrowej – wynosi – około 502 ha.

Przed złożeniem oferty Oferent winien zapoznać się z istniejącymi materiałami geodezyjnymi 
i kartograficznymi znajdującymi się w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej w Słupsku, a w szczególności ze stanem i jakością map oraz pokryciem treści mapy na poszczególnych sekcjach.

# OGÓLNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Technologia prac oparta jest na pozyskaniu z operatów technicznych zawierających wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, , zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, danych o obiektach objętych bazami danych BDOT500 i GESUT. Materiałom tym należy przypisać priorytet wyższy przed innymi materiałami źródłowymi chyba, że obiekty w nich zawarte przestały istnieć lub istotnie zmieniły swoje cechy geometryczne.

- W przypadku braku operatów technicznych z wynikami pomiaru obiektów ujawnionych na rastrach map analogowych, opracowanie należy uzupełnić o dane pozyskane ze zeskanowanych i skalibrowanych analogowych arkuszy mapy zasadniczej, zapisanych w przestrzeni BLOB  systemu Ewid 2007. Utworzone zbiory danych należy zharmonizować z treścią istniejącej mapy w postaci cyfrowej, a następnie przetworzyć te informacje do postaci wektorowo – obiektowej zgodnej z obowiązującymi przepisami. Do opracowania należy przyjąć skalę bazową 
1 : 500 .

- W procesie pozyskiwania danych należy kierować się zasadą nadrzędności danych 
uzyskanych w wyniku pomiarów bezpośrednich nad danymi pozyskanymi innymi metodami oraz maksymalnego ich wykorzystania w procesie tworzenia mapy cyfrowej.

- Jako wynikowy układ współrzędnych przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych należy przyjąć układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 (strefa 6) oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH.

- W ramach  pracy należy również wykonać:

- ładowanie w trybie wsadowym opracowanej mapy cyfrowej do bazy danych systemu 
Ewid 2007;

- weryfikację treści skalibrowanych rastrów map zasadniczych z treścią istniejącej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie obrysów budynków oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz sporządzić raport rozbieżności pomiędzy treścią mapy ewidencyjnej a mapą 
zasadniczą w postaci rastrowej ;

- weryfikację treści bazy danych obiektów topograficznych,  tworzonej na podstawie wyników prac geodezyjnych, zawartych w przyjętych do zasobu operatach technicznych, z obrazem na skalibrowanych rastrach analogowej mapy zasadniczej;

- redakcję treści utworzonych baz danych BDOT500 i GESUT w skali 1 : 500, zgodnej z mapą zasadniczą w postaci rastrowej, z uwzględnieniem danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

- wprowadzenie do tworzonych baz danych BDOT500 i GESUT obiektów  z operatów SW i SU dotyczących obszaru opracowania, które zostały przyjęte do powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (PZGiK) w trakcie realizacji umowy.

Na  okładkach operatów  technicznych  należy umieścić informację o  ich  wykorzystaniu  w  realizowanym opracowaniu. Ustala się stan aktualności opracowania baz danych BDOT500 i GESUT na 10 dni roboczych przed datą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do
 odbioru prac.

- skompletowanie operatu z wykonanych prac i przekazanie dokumentacji do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PODGiK).

- W ramach wykonywanych prac Wykonawca nie ma obowiązku skanowania oraz kalibracji map
 zasadniczych w postaci analogowej. W przestrzeni BLOB systemu Ewid 2007, znajdują się zeskanowane i skalibrowane rastry analogowej mapy zasadniczej.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE UTWORZENIA BAZ DANYCH
BDOT500 I GESUT

- W ramach realizacji zadania dotyczącego utworzenia baz danych BDOT500 oraz GESUT Wykonawca dokona analizy materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) udostępnionych przez Zamawiającego. Z analizy tej należy sporządzić raport obejmujący w szczególności opis zakresu wykorzystania materiałów PZGiK lub uzasadniający powód jego niewykorzystania do przedmiotowego opracowania.

- W ramach realizacji zadania dotyczącego utworzenia baz danych BDOT500 oraz GESUT Wykonawca dokona analizy materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) udostępnionych przez Zamawiającego. Z analizy tej należy sporządzić raport obejmujący w szczególności opis zakresu wykorzystania materiałów PZGiK lub uzasadniający powód jego niewykorzystania do opracowania.

- Wykonawca przetworzy dane i informacje zawarte w materiałach, o których mowa w pkt V ust. 1,
do postaci zgodnej z modelami pojęciowymi bazy danych BDOT500 oraz GESUT, określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938) oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028).

- Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt V ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania następującej hierarchii źródeł danych:

| L.p. | Szczegóły terenowe będące przedmiotem geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego lub wysokościowego | Hierarchia źródeł danych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szczegóły terenowe I i II grupy dokładnościowej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 1.Operaty techniczne, włączone do PZGiK, zawierające rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. 2.Wektoryzacja ekranowa mapy zasadniczej lub innych map wielkoskalowych, w przypadku braku dokumentacji, o której mowa w pkt 1, |
| 2 | Szczegóły terenowe niewymienione pod pozycją nr 1 niniejszej tabeli. | Wektoryzacja ekranowa mapy zasadniczej, w przypadku gdy mapa ta prowadzona jest w postaci rastrowej. |

# W przypadku, gdy bazy danych GESUT oraz BDOT500 tworzone będą na podstawie cyfrowych zbiorów mapy zasadniczej powstałych w wyniku wektoryzacji ekranowej mapy w postaci rastrowej, Wykonawca pozyska dane dotyczące szczegółów sytuacyjnych I i II grupy dokładnościowej, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie dostępnych informacji zawartych w operatach technicznych włączonych do PZGiK.

# W trakcie wektoryzacji konkretnego arkusza mapy należy dokonać weryfikacji treści cyfrowej mapy zasadniczej, tworzonej na podstawie wyników prac geodezyjnych zawartych w operatach technicznych, z obrazem na skalibrowanych rastrach analogowej mapy zasadniczej. Wszelkie niezgodności oraz niejednoznaczności należy na bieżąco raportować Zamawiającemu, a sporządzone raporty włączyć do operatu technicznego zawierającego wyniki wykonanych prac i przekazać Zamawiającemu w ramach odbioru opracowania.

# Należy dokonać weryfikacji treści skalibrowanych rastrów sekcji mapy zasadniczej  z danymi przestrzennymi istniejącej bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w zakresie obrysów budynków oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, stanowiących treść cyfrowej mapy ewidencyjnej.

# W przypadku stwierdzenia miejsc, dla których obraz budynków oraz działek ewidencyjnych jest niezgodny z obrazem na skalibrowanych rastrach analogowej mapy zasadniczej, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu celem dalszych wyjaśnień. Raport z tej weryfikacji należy załączyć do operatu technicznego.

- Należy utworzyć poprawne relacje topologiczne pomiędzy obiektami stanowiącymi przedmiot opracowania a istniejącymi budynkami w bazie EGiB.

- Relacje topologiczne nie mogą zawierać:

- zdublowanych wierzchołków linii,

- zapętleń linii,

- uskoków linii,

- niedociągnięć połączeń linii lub powierzchni,

- przeciągnięć połączeń linii lub powierzchni,

- bliskiego sąsiedztwa wierzchołków,

- brakujących segmentów obiektów liniowych i powierzchniowych - niewynikających z materiałów źródłowych.

# Po opracowaniu map cyfrowych, przed przekazaniem Zamawiającemu opracowania, należy dokonać wewnętrznej kontroli polegającej w szczególności na sprawdzeniu:

- zgodności i kompletności zrysowania treści z analogowej mapy zasadniczej,

- poprawności redakcji mapy (w połączeniu z treścią istniejącej mapy ewidencyjnej),

- prawidłowości i kompletności wykorzystania wyników prac geodezyjnych zawartych w operatach technicznych ,

- poprawność uzupełnienia atrybutów obiektów baz danych BDOT500 i GESUT.

Informację o przeprowadzeniu tej kontroli należy załączyć do operatu.

- Po załadowaniu opracowanej mapy do baz danych i jej konfiguracji w oprogramowaniu aplikacyjnym TurboEWID, system Ewid 2007 powinien zapewniać poprawną obsługę mapy cyfrowej, aktualizację baz w zakresie BDOT500 
i GESUT, w tym także treści mapy w zakresie projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla całego obszaru opracowania oraz mapy ewidencyjnej.

- Cyfrowe opracowanie podlegające ładowaniu do systemu EWID 2007  należy nagrać w dwóch egzemplarzach na nośniki magnetyczne (DVD) i włączyć w skład operatu technicznego.

- Skompletowany operat techniczny po dokonanym odbiorze ostatecznym należy przekazać 
do Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

## PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW DO ODBIORU

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do odbioru operat techniczny wraz z płytą DVD z opracowanymi zbiorami danych założonych baz danych BDOT500 i GESUT.

- W wypadku stwierdzenia usterek lub błędów w operacie lub przekazanych do odbioru zbiorach danych Zamawiający zwróci je Wykonawcy do poprawy wraz 
z protokółem kontroli.

- Zamawiający uzna całość prac za prawidłowo wykonane po pozytywnym odbiorze prac. Odbiorem objęte będą zarówno utworzone bazy danych wraz z operatem technicznym, jak również po załadowaniu przedmiotowych baz danych do systemu PZGiK, sprawdzenie ich konfiguracji w systemie Ewid 2007. Zaktualizowane bazy danych powinny zapewniać poprawną obsługę mapy cyfrowej: wybór rastrów „przez wskazanie w grafice”, aktualizację mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej, wydruk w postaci mapy do celów projektowych.

- Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół, który po podpisaniu przez obie Strony, doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Ustalenia z pkt 1-4 dotyczą zarówno I jak i II etapu wykonania zamówienia.

## INNE USTALENIA

- Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z niniejszymi 
Warunkami technicznymi, uwzględniając zalecenia Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie 
dla  I etapu do 15 lipca 2017 r., dla II etapu do dnia 31 października 2017 r.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

- Zamawiający niezwłocznie udostępni Wykonawcy zbiory danych oraz materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.

- Przed przystąpieniem do ładowania do systemu PZGiK wyników wykonanej pracy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu opracowanych danych do kontroli wraz z raportem obejmującym analizę udostępnionych materiałów zasobu, o którym mowa w Rozdziale V  ust. 1 niniejszych Warunków Technicznych.

- Zamawiający zastrzega, że opracowane w ramach umowy i przekazane do odbioru zbiory danych zostaną poddane wstępnej kontroli poprawności struktury plików modernizowanej bazy danych, poprzez próbne załadownie tych zbiorów do kopii bazy danych Zamawiającego celem sprawdzenia ich poprawności oraz utworzenie oczekiwanych danych wyjściowych.
W przypadku, gdy dane wejściowe baz danych utworzonych przez Wykonawcę wprowadzone do baz danych zasobu  oraz mapa zasadnicza w postaci rastrowej nie spowodują utworzenia oczekiwanych danych wyjściowych, opisujących zestawy poprawnych odpowiedzi systemu, Zamawiający uzna, że technologia, przy pomocy której Wykonawca zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia, nie jest zgodna z zapisami Warunków Technicznych, co spowoduje zastosowanie sankcji odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy prac.

- Utworzone przez Wykonawcę bazy danych zostaną poddane również kontroli, która będzie sprawdzała spełnienie wymagań określonych w Rozdziale V ust. 10 lit. a – d niniejszych Warunków Technicznych.
Z kontroli tej zostanie sporządzony raport, który zostanie przekazany Wykonawcy.

Zamawiający nie ma obowiązku wskazywania wszystkich wykrytych błędów a jedynie ich przykłady. Wykonawca ma obowiązek poprawienia wszystkich błędów na podstawie wskazanych przykładów.

- Przed przystąpieniem do realizacji prac, najpóźniej 10 dni roboczych po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia sposobu i trybu zasilenia wynikami wykonanych prac, baz danych Zamawiającego prowadzonych w systemie Ewid 2007 oraz harmonogram przekazania plików do zasilenia przedmiotowych baz danych.

Zleceniodawca zastrzega, że bazy danych nie mogą być blokowane przez Wykonawcę na okres dłuższy niż 7 dni roboczych.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika prac geodezyjnych, w którym będą zapisywane wszelkie uzgodnienia ze Zleceniodawcą, wszystkie ustalenia i omówienia problemów kolejnych etapów prac. Dla tych ustaleń zastrzega się wyłącznie formę pisemną i tylko taka forma jest wiążąca. Protokoły uzgodnień winny być zaakceptowane i podpisane przez przedstawicieli obu Stron

- Wszystkie uzgodnienia i uszczegółowienia (wykraczające poza niniejsze Warunki techniczne), które wystąpią w trakcie postępu prac zostaną potwierdzone wpisem do Dziennika prac geodezyjnych i będą podpisane przez Zleceniodawcę oraz Wykonawcę.

- Zmiany technologii oraz zmiany wynikające ze zmian przepisów prawnych wprowadzone przez Zamawiającego w toku wykonywania roboty, wymagają uzgodnień z Wykonawcą w formie pisemnej (wpisu do Dziennika prac geodezyjnych lub aneksu do niniejszych Warunków technicznych,
 o ile nie zwiększają one zakresu prac).

- Zamawiający zwraca uwagę, że podczas wykonywania przez Wykonawcę prac, aktualizowana będzie również baza danych ewidencji gruntów i budynków, wynikami prac geodezyjnych zawartymi w przyjmowanych do zasobu operatach technicznych. Wykonawca zobowiązany jest do redakcji i aktualizacji treści swojego opracowania na ostatnim etapie pracy w taki sposób, aby przygotowana przez niego mapa pod względem redakcji oraz treści (budynki) była zgodna z treścią bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Załącznik nr1 do Warunków technicznych

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko)

………………………………………………………….……………………………………………………….. jako uprawniony do reprezentowania Wykonawcy/ firmy (nazwa firmy z podaniem adresu):

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie utworzenia bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 : 500 – 1 : 5000  oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT gminy Kobylnica, wraz z harmonizacją wyników pracy 
z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowych bazach danych prowadzonych w systemie teleinformatycznym Ewid 2007. oświadczam/-y, że niezwłocznie zwrócę/usunę z nośników danych wszystkie kopie dokumentacji otrzymanej do wykonania próbki testowej jeżeli nie złożę oferty lub moja oferta nie zostanie wybrana.

Zobowiązuję się, do szczególnej ochrony przekazanych mi do przetworzenia danych, do zachowania ich w tajemnicy i nie przekazywania ich osobom trzecim zgodnie z Ustawą                                                      z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Miejscowość, data ..................................	………..............................................................

Podpis i pieczątka Wykonawcy lub
 jego upełnomocnionego przedstawiciela

Załącznik nr 2 do Warunków technicznych

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Jako Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 : 500 – 1 : 5000  oraz utworzeniu inicjalnej bazy danych GESUT dla gminy Kobylnica, wraz 
z harmonizacją wyników pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej bazie danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym Ewid 2007, realizowanych na podstawie umowy …………… z dnia …………….. oświadczam, że zapoznałem się  z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zobowiązuję się do:

# Zachowania staranności przy realizacji prac wynikających z niniejszej umowy, w szczególności właściwego zabezpieczania danych, w tym danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem oprogramowania, przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustaw, w szczególności Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających proces przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 36 – 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz informuję, że spełniam wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy.

- Przestrzegania zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 113).

- Przestrzegania przy pracy ze zbiorami danych osobowych podstawowych zasad Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Słupsku.

- Niezwłocznego powiadomienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym 
w Słupsku o wszystkich przypadkach stanowiących naruszenie zasad bezpieczeństwa danych objętych zakresem w/w umowy.

- Wykonywania wyłącznie takich operacji na danych, które są konieczne do wywiązania się z niniejszej umowy, w szczególności niedopuszczalne jest wprowadzanie do zbioru nowych danych, modyfikowanie, usuwanie bądź kopiowanie zawartych w zbiorze danych, przechowywanie danych na własnych nośnikach czy też udostępnianie danych podmiotom nieuprawnionym.

- Załączenia listy osób upoważnionych po stronie Wykonawcy do realizacji prac określonych umową.

- Przekazania Zamawiającemu zaktualizowanej listy osób upoważnionych do działania w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu prac objętych w/w umową w razie zmiany osób uprawnionych.

- Wykasowania danych osobowych z systemów, w których dane były przetwarzane, po zakończeniu prac objętych umową.

LISTA OSÓB UPOWAŻNIONYCH PO STRONIE WYKONAWCY 
DO REALIZACJI PRAC OKREŚLONYCH UMOWĄ

Imię i nazwisko:

Seria i numer dowodu osobistego:

wystawiony przez (organ i data):

PESEL:

Adres zamieszkania:

Podpis ……………………….		       			     ….………….,dnia ……………….